# Text boxes

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA A DUE ANTE  MOBILI

PROFILATI SERIE PONZI SLIM 20 mm A SEZIONE RIDOTTA

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ASD 2 -

L'automatismo si compone di:

N...... dimensioni da mm... x mm.	H.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

N. 1 Alimentatore stabilizzato.

N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 2 carrelli portanti per anta.

N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

N. 1 Gruppo batterie multifunzione

N. 1 Elettroserratura bistabile.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 20 – serie Ponzi stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. (Disponibile anche con vetrocamera isolante fino spessore max. mm 12)

Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica.

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI ASD 2

PROFILATI SERIE PONZI SLIM 20 mm A SEZIONE RIDOTTA

Sede:

www.ponzi-in.it

info@ponzi-in.it