# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ARCO RIBASSATO -

PORTA CURVA A SETTORE DI CIRCONFERENZA CON APERTURA AUTOMATICA

PORTA CURVA A SETTORE DI CIRCONFERENZA PONZI ARCO RIBASSATO

Realizzata in quattro specchiature a settori di circonferenza, curvate a perfetto raggio, di

cui le laterali fisse e le centrali apribili automaticamente a scorrere con MECCANISMO PONZI STA 20. Le ante laterali fisse e quelle scorrevoli sono costruite in profilati di alluminio da mm 20, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. mazzetta), vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4+4 con interposto film

p.v.b. da mm. 0,76. Speciali guarnizioni di tenuta con i relativi controprofilati.

Il Meccanismo si compone di: Microprocessore tipo DSTA, montato su supporto in acciaio autoportante; sospensioni con carrelli su cuscinetti a sfera ad alto scorrimento; corona esterna in Lauramid; trasmissione realizzata tramite cinghia dentata in speciale gomma telata. Veletta esterna centinata H = mm 220 posta a copertura della trave e del binario di scorrimento.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore (220/V-50 Hz. in entrata, funzionamento a 24V).

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 1 Selettore di funzione standard (BDE).

N. 2 sensori di movimento e presenza.

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente 1 apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.