# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI RONDA -

BUSSOLA INGRESSO TIPO RONDA

UNIONE DI DUE PORTE CURVE: PONZI RONDA

Bussola ingresso tipo ronda composta da due porte automatiche scorrevoli tipo rondina

accoppiate tra loro per formazione bussola, ognuna delle quali così costruita: porta automatica scorrevole sta 20 rondina realizzata con ante a settore di circonferenza, di cui le due centrali scorrevoli automaticamente e le due parti laterali fisse.

Le ante laterali fisse sono costruite in profilati in acciaio tipo jansen da mm. 40, le ante centrali scorrevoli in speciali profilati di alluminio estruso da mm 20 e curvate a perfetto raggio, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore ral (a scelta da ns. campionario) vetro stratificato antinfortunistico 9/10 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76.

Struttura portante realizzata in tubolare in acciaio curvato e termolaccato con veletta esterna h = mm 225 cassonetto ribaltabile ispezionabile in lamiera alucobond preverniciata

- colore bianco - spessore mm. 4 (idoneo per l’inserimento di faretti da fornire a vs. cura).

Il Meccanismo regolato da microprocessore Rondina, con meccanismo automatico di

base con appoggio in gomma su rotelle di guida in LAURAMID e cinghie dentate a scorrimento silenzioso, si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore 220/34-50 Volt (per bassa tensione generale).

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).

N. 2 Radar volumetrici di impulso.

N. 1 Sensore di sicurezza ad ultrasuoni tipo OMRON incassato nel cielino interno.

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente una apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.