# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI FDA TOS -

PORTA AUTOMATICA CON RACCOLTE LATERALI PIEGHEVOLE ANTIPANICO

PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE ANTIPANICO FDA TOS

Realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte).

Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco (colore

a scelta da ns. campionario), complete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortuni- stico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore FTA 107 TOS, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a

sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore.

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).

N. 2 radar combinati (sensore movimento e presenza).

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l’apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180.

Le ante sono corredate di DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS a sfondamento totale

idoneo per Uscita di Sicurezza. Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato dall’Istituto Giordano

S.p.A. risultando conforme alle più recenti normative in tema di di chiusure automatiche

pedonali installate su vie di fuga. (pr. EN 16005-1; D.M. 10 marzo 1998 – all. III)