Descrittivo di capitolato:

- PONZI PG 4 ante -

Porta girevole a 4 ante

PORTA GIREVOLE AUTOMATICA PONZI PG, realizzata in quattro ante:

La parte girevole è costituita da :

QUATTRO ANTE GIREVOLI, fissate su asse centrale rotante, costruite in speciali profilati estrusi in lega di alluminio appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole. La finitura superficiale è realizzata a scelta del committente con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. campionario) oppure anodizzazione argento o nero oppure brillantatura

vetro stratificato, composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con film p.v.b. da mm. 0,76

spazzole di tenuta da mm. 40, realizzate in apposito materiale tecnico antistatico, poste sui tre lati per una ottimale tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante

La parte fissa è costituita da :

pareti fisse laterali semicircolari costruite con speciali profilati estrusi in lega di alluminio, appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole. La finitura superficiale è realizzata a scelta del committente  con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. campionario) oppure anodizzazione argento o nero oppure brillantatura

vetro stratificato curvato, composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con film p.v.b. da mm. 0,76

cappello superiore circolare alto mm 200 costruito con uno speciale profilato estruso in lega di alluminio, appositamente realizzato per sistemi di automazione girevole, realizzabile (a scelta del committente) sia in versione complanare che esterna, completo di pannello superiore antipolvere .

La automazione è costituita da :

automazione elettromeccanica a controllo totalmente elettronico che entra in funzione al momento del movimento di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale di perfetta chiusura.

Nello specifico l’automatismo comprende :

- motoriduttore a doppio stadio di riduzione con motore in bassa tensione ed encoder a 2 canali

- quadro elettrico con unità di controllo a microprocessore in bassa tensione

- alimentatore filtrato e stabilizzato

- selettore di funzioni elettromeccanico a 5 posizioni (BLOCCO NOTTE/AUTOMATICO/PUSH & GO/ AUTOMATICO SOLO USCITA/MANUALE)

- N. 2 sensori di movimento per l'impulso di apertura

- N. 1 pulsante a fungo rosso di STOP di emergenza posizionato sul montante di uscita (lato interno)

- N. 2 bordi sensibili di sicurezza in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

- N. 2 sensori di sicurezza verticali ad infrarossi attivi per il rallentamento e/o lo stop in prossimità dei due bordi sensibili

- Sistema di rilevazione impatto contro persone/cose che ferma la rotazione ante in caso di contatto/urto con le ante in movimento. Ripartenza automatica temporizzata.

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-infortunistica (solo versione AUTOMATICA)

- N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in orizzontale alla base di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

- N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in verticale sul montante esterno di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

- N. 1 sensore di presenza ad infrarosso attivo di sicurezza situato in orizzontale sul traverso superiore di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi rallenta o ferma la rotazione delle ante.

- N.2 pulsante disabili (uno per ogni montante : ingresso e uscita) che attivano la rotazione a bassa velocità

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-effrazione

- Serratura meccanica  con cilindro di sicurezza per chiusura meccanica manuale della porta (installata sulle ante girevoli)

- Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo : agisce sulla trasmissione, bloccando la rotazione. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza di tensione) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione)

- Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo : agisce sull’anta girevole, bloccandola direttamente. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza di tensione) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione)

OPZIONI addizionali di CORTESIA (solo versione AUTOMATICA)

- Faretti a Led, colore cornice faretto bianco/argento/oro (4 per la PG1 4a)

OPZIONI addizionali

- Selettore di funzioni elettronico con display di visualizzazione stato funzionale selezionato ed eventuali messaggi di allarme. Funzioni disponibili : BLOCCO NOTTE/AUTOMATICO/PUSH & GO/ AUTOMATICO SOLO USCITA/AUTOMATICO SOLO INGRESSO/ ROTAZIONE CONTINUA A BASSA VELOCITA’/ ROTAZIONE CONTINUA A VELOCITA’ NORMALE/MANUALE

- App su smartphone per il controllo totale della porta : selezione funzioni (8) e visualizzazione eventuali messaggi di allarme

- Integrazione in rete Internet della porta (deve essere reso disponibile accesso alla LAN) per controllo e sorveglianza remota da parte del conduttore (tramite smartphone e PC) e -se richiesto- controllo, aggiornamento firmware e manutenzione remota da parte del costruttore

Diametro interno mm. ……….	(diametri disponibili da mm.2000 fino a 3800)

Altezza standard mm. 2.300