# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU FRAME -

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU FRAME

PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU FRAME

Realizzata in un’unica/due anta/e a battente. Costruita con profili estrusi in lega di

alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta, contornata sui quattro lati da telaio in allumino a spigoli arrotondati da mm 45/50;

pannello con anima interna in polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossi- co, doppio rivestimento di laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, supportato da lastra in Mdf da mm 4.

- Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in

alluminio e bocchetta tonda in alluminio.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.