# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU FRAME A SCOMPARSA -

PORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU FRAME A SCOMPARSA

PORTA OSPEDALIERA SCORREVOLE MANUALE ALU FRAME A SCOMPARSA

Porta scorrevole interno muro tipo ALU-PONZI, realizzata in UN’UNICA anta.

Costruita con profili estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 ed accessori appartenenti al sistema ALU PONZI. I profilati saranno anodizzati, colore argento ARS1, classe 15 micron secondo normativa UNI4522.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta porta, contornata sui quattro lati da telaio in allumino a spigoli arrotondati da mm

45/50; pannello con anima interna in polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, supportato da lastra in Mdf da mm 4.

- Accessori: serratura a gancio con cilindro tipo Yale, coppia maniglia tonda diam. 35

incassata sul montante e ditale di trascinamento.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

*ESCLUSO FORNITURA CONTROTELAIO TIPO SCRIGNO DA PREMURARE A VS. CURA*

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.