Descrittivo di capitolato:

- PONZI VITRUM FRAME -

PORTA AUTOMATICA GIREVOLE CON TETTO VETRATO

SCOCCA E ANTE INTELAIATE

PORTA AUTOMATICA GIREVOLE VITRUM FRAME A 3 o 4 ANTE

VITRUM FRAME 3 ANTE

Porta automatica girevole a 3 ante con motore interrato e tetto in vetr Diametro : da 2000mm a 3000mm (misura ESTERNA)

Altezza vano di passaggio : da 2200 mm a 3000 mm Peso ante : MAX 110 Kg cadauna

Alimentazione : 230 Va.c., 50 Hz, 0,3 kW (max)

VITRUM FRAME 4 ANTE

Porta automatica girevole a 4 ante con motore interrato e tetto in vetro Diametro : da 2000mm a 3000mm (misura ESTERNA)

Altezza vano di passaggio : da 2200 mm a 3000 mm Peso ante : MAX 110 Kg cadauna

Alimentazione : 230 Va.c., 50 Hz, 0,3 kW (max)

La parte girevole è costituita da:

TRE o QUATTRO ANTE GIREVOLI, fissate su asse centrale rotante, costruite in speciali profilati estrusi in lega di alluminio appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole. La finitura superficiale è realizzata a scelta del committente con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. campionario) oppure anodizzazione argen- to o nero oppure brillantatura vetro stratificato, composto da due lastre float chiaro traspa- rente da 4+4 mm con film p.v.b. da 0,76 mm

spazzole di tenuta da 40 mm, realizzate in apposito materiale tecnico antistatico, poste sui

tre lati per una ottimale tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante.

La parte fissa è costituita da:

pareti fisse laterali semicircolari costruite con speciali profilati estrusi in lega di alluminio, appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole. La finitura superficiale è realizzata a scelta del committente con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu

scelta da ns. campionario) oppure anodizzazione argento o nero oppure brillantatura

vetro stratificato curvato, composto da due lastre float chiaro trasparente da 4+4 mm con film p.v.b. da 0,76 mm. Tetto in vetro stratificato, composto da due lastre float chiaro traspa- rente da 8+8 mm con film p.v.b. da  1,52 mm.

L’automazione è costituita da:

automazione elettromeccanica a controllo totalmente elettronico incassata nel pavimento in apposita scatola in acciaio. Entra in funzione, su impulso di rilevatori radar, al momento del movimento di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale di perfetta chiusura.

Nello specifico l’automatismo comprende:

•

motoriduttore a doppio stadio di riduzione con motore in bassa tensione ed enco-

der a 2 canali integrata in apposita struttura incassata nel pavimento

•

quadro elettrico con unità di controllo a microprocessore in bassa tensione (in

posizione remota-max 15 metri dalla porta)

•

•

alimentatore filtrato e stabilizzato

selettore di funzioni elettromeccanico a 5 posizioni (BLOCCO NOTTE/AUTOMATI-

CO/PUSH & GO/ AUTOMATICO SOLO USCITA/MANUALE)

•

•

N. 2 sensori di movimento per l'impulso di apertura

N. 1 pulsante a fungo rosso di STOP di emergenza posizionato sul montante di

uscita (lato interno)

•

N. 2 bordi sensibili di sicurezza in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve

fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 2 sensori di sicurezza verticali ad infrarossi attivi per il rallentamento e/o lo stop

in prossimità dei due bordi sensibili

•

Sistema di rilevazione impatto contro persone/cose che ferma la rotazione ante in

caso di contatto/urto con le ante in movimento. Ripartenza automatica temporizzata.

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-infortunistica (solo versione AUTOMATICA)

•

N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in orizzontale alla base di

ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in verticale sul montante ester-

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu

no di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 1 sensore di presenza ad infrarosso attivo di sicurezza situato in orizzontale sul

traverso superiore di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi rallenta o ferma la

rotazione delle ante.

•

N.2 pulsante disabili (uno per ogni montante : ingresso e uscita) che attivano la

rotazione a bassa velocità

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-effrazione

•

Serratura meccanica  con cilindro di sicurezza per chiusura meccanica manuale

della porta (installata sulle ante girevoli)

•

Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo :

agisce sulla trasmissione, bloccando la rotazione. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza

di tensione) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione) OPZIONI addizionali

•

Selettore di funzioni elettronico con display di visualizzazione stato funzionale

selezionato ed eventuali messaggi di allarme. Funzioni disponibili : BLOCCO NOTTE/AU-

TOMATICO/PUSH & GO/ AUTOMATICO UNIDIREZIONALE/MANUALE/IMPULSO

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu