Descrittivo di capitolato:

- PONZI TOS TAGLIO TERMICO 4 ANTE -

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA A TAGLIO TERMICO PER VIE DI FUGA, DUE ANTE MOBILI E DUE ANTE FISSE

PROFILATI SERIE SPECIALE PONZI 65 mm

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA A TAGLIO TERMICO

PER VIE DI FUGA PONZI TOS 4

PROFILATI SERIE SPECIALE PONZI 65 mm – ULTIMA GENERAZIONE

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI AS3 TOS a TAGLIO TERMICO per USO SU VIA DI FUGA, realizzata in quattro specchiature di cui le centrali apribili automaticamente a scorrere ed apribili a battente a semplice spinta, le laterali SEMIFISSE apribili a battente a semplice spinta. Le ante sono costruite in esclusivi profilati a taglio termico estrusi da mm 65 - nostra serie esclusiva, appositamente progettata per uso in porte automatiche - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetrocamera stratificato antinfortunistico con spessore totale fino a 45 mm, in composizione correlata alla prestazione termica richiesta/necessaria. Completa di speciali guarnizioni.

L’automatismo si compone di:

- N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

- N. 1 Alimentatore stabilizzato.

- N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

- N. 1 Binario di alluminio estruso.

- N. 2 carrelli portanti per anta.

- N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

- N. 1 Gruppo batterie multifunzione

- N. 1 Elettroserratura bistabile.

- Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 155).

- N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

- N. 2 Radar (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE:

In caso di emergenza le ante centrali scorrevoli e le laterali semifisse - in esercizio normale - saranno apribili a battente verso l’esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle ante anche se in movimento. Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette la raccolta laterale delle quattro ante, (due per parte) con disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio ed è completato da robusti profilati ad incastro con sganciamento lungo tutta la lunghezza dell’anta (non tramite ponti di contatto).. Questo sistema di apertura, realizzato con profili a taglio termico esclusivamente dalla PONZI srl e coperto da brevetto,  assume la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato dall’Istituto Giordano S.p.A. risultando conforme alle più recenti normative in tema di chiusure automatiche pedonali installate su vie di fuga. (pr. EN 16005; D.M. 10 marzo 1998 – all. III).

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.